«Чистаев»                                                     http://www.chentaev.ru/

Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

Перечень моющих средств

для  предприятий пивобезалкогольной, винодельческой и ликеро-водочной промышленности и производства соков.

| Наименование, артикул | Свойства | Назначение и область применения | Способы и параметры мойки |
| --- | --- | --- | --- |
| Щелочные пенные средства общего назначения |
| ТМ-Унилан К | Универсальное средство для мойки и обезжиривания различных поверхностей | Мойка и обезжиривание технологического оборудования, емкостей, разливочно-упаковочных аппаратов, инструментов, тары, полов, стен, транспортерных лент и т.д. | 1.Пенная станция 2. Ручная мойка 3. Замачивание конц. 1,5- 4% темп. 10-600С время 5-30мин |
| ТМ-Унилан К 50 | Универсальное моющее средство | Мойка полов, стен в производственных помещениях. Очистка от отложений внешней поверхности технологического оборудования, трубопроводов и т.п. | 1.Пенная станция 2.Ручная мойка 3. Замачивание конц. 1,5-4% темп. 20-600 С время 5-30мин |
| Щелочные пенные средства с дезинфицирующим эффектом |
| ТМ - Промолан Супер для оборудования “А” | Щелочное пенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора (более 5%) | Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент, блоков розлива, тары, производственных помещений. .Устраняет неприятные запахи. | 1.Пенная станция. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 2%-5% темп. 20-500С время 5-30 мин. |
| ТМ-Промолан Супер для оборудования “Б” | Щелочное пенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) | Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент, блоков розлива, тары, производственных помещений. Эффективно удаляет плесень, грибок и предотвращает их рост. | 1.Пенная станция. 2. Ручная мойка. 3. Замачивание. конц. 1,5%-4% темп. 20-600С время 10-60 мин |
| Кислотные пенные средства |
| ТМ - РемСкал Плюс в/п | Кислотное средство для очистки поверхностей из нержавеющей стали и керамической плитки | Очистка поверхностей оборудования, танков, различных емкостей, резервуаров, транспортерных лент и т.п. от минеральных и фосфатных отложений. | 1.Пенная станция. 2. Ручная мойка. конц. 3%-7% темп. 20-600С время 5-15 мин. |
| Щелочные низкопенные средства |
| ТМ-Промолан Спец | Щелочное низкопенное средство с дез. эффектом для внутренней мойки пищевого оборудования на основе активного хлора. | Мойка и дезинфекция резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок. | 1.Циркуляция. 2.СIP-мойка 3. Замачивание. конц. 0,5%-3% темп. 30-900С время 10-30 мин |
| ТМ-Промолан С | Щелочное низкопенное с дез. эффектом для внутренней мойки пищевого оборудования на основе активного хлора. | Мойка и дезинфекция резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок. | 1.Циркуляция. 2.CIP-мойка 2. Замачивание. конц. 0,5%-3% темп. 20-900С время 10-60 мин |
| Кислотные низкопенные средства |
| ТМ-Нитролан | Кислотное средство для внутренней мойки емкостного пищевого оборудования | Мойка и дезинфекция резервуаров, трубопроводов, емкостей, пастеризационных установок, бродильных танков, блоков и линий розлива, КЕГов и т.д. Удаляет водный камень, минеральные отложения и т.п. | 1. Циркуляция 2. CIP-мойка конц. 0.5-5% темп. 35-95 0 С время 20-40 мин |
| ТМ-РемСкал Плюс | Кислотное средство с дез.эффектом для внутренней мойки пищевого оборудования | Мойка и дезинфекция резервуаров, трубопроводов, емкостей, пастеризационных установок, бродильных танков, блоков и линий розлива, КЕГов и т.д. Удаляет водный камень, минеральные отложения и т.п. | 1. Циркуляция конц. 0.5-5% темп. 20-65 0 С время 20-40 мин |
| Моющие добавки |
| ТМ-Промолан ДЩ | Низкопенная добавка для усиления моющей способности щелочных растворов | Мойка и резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок, бутылкомоечных машин. | 1.Циркуляция 2. CIP –мойка 3.Замачивание конц. 0.1-0,5% темп.40-900С время 30-60 мин. |
| ТМ-Рем Скал ДК | Низкопенная добавка для усиления моющей способности растворов кислот | Мойка и резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок. | 1.Циркуляция 2. CIP –мойка 3.Замачивание конц. 0.2-0,5% темп.40-800С время 30-60 мин |
| ТМ-Рем Скал ДкЩ | Низкопенная добавка для усиления моющей способности растворов щелочей | Мойка и резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок, бутылкомоечных машин. | 1.Циркуляция 2. CIP –мойка 3.Замачивание конц. 0.1-0,5% темп.40-800С время 30-60 мин |
| ТМ-Тексолан АФ | Пеногаситель для моющих растворов в БММ. | Используется для гашения пены в БММ при мойке стеклянных бутылок. | Конц. 0,002-0,01% |
| Дезинфицирующие средства |
| ТМ Асептодин | Дезинфицирующее средство на основе ЧАС и гуанидинов | Внутренняя и внешняя дезинфекция различного технологического оборудования. Обладает высоким бактерицидным и фунгицидным действием. | 1.Циркуляция. 2.СIP-мойка 3. Замачивание, конц. 0,4%-2,5% темп. 5-400С время 10-30 мин |
| ТМ Асептодин Т | Дезинфицирующее средство на основе ЧАС и гуанидинов | Применяется для обработки в тоннельных пастеризаторах с оборотной водой. | 1.Циркуляция. конц. 0,005%-0,15% темп. 5-400С |
| Дезинбак | Дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты | Холодная дезинфекция внутренних поверхностей всех типов технологического оборудования, емкостей. Обладает высоким бактерицидным и фунгицидным действием. | 1.Циркуляция. 2.СIP - мойка конц. 0,05%-1% темп. 5-250С время 5-25 мин |
| Смазки для транспортерных лент |
| ТМ Лубридез | Смазка с дезинфицирующим действием для транспортерных лент | Применяется на транспортерных лентах для улучшения скольжения упаковки (жесть-банка, стекло, ПЭТ-тара) по конвейеру. | Конц. 0.1-0,4% темп.20-500С |
| ТМ Лубрисил | Смазка для транспортерных лент на кремне органической основе | Применяется на транспортерных лентах для улучшения скольжения упаковки (Тетра Пак, Комбиблок, Тетра Рекс, Пюр Пак, ПЭТ-тара) по конвейеру. | Конц. 0.05-0,3% темп.20-500С |
| Гигиена рук персонала |
| Жидкое мыло | Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом | Мойка и дезинфекция рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Использовать в дозаторах жидкого мыла. | Расход 2-3 мл на одну обработку рук |
| Очистка сантехнического оборудования |
| РемСкал 30 Сан | Специальное кислотное средство | Мойка и дезинфекция сантехнического оборудования.Удаляет минеральные отложения с кислотостойких поверхностей: керамической плитки, кафеля и т.п. | 1. Ручная конц. 10-50% темп. 20-40 0 С время 5-20 мин. |
| Вспомогательные реагенты для очистных сооружений и сточных вод |
| Тексолан К * | Жидкий концентрат коагулянта | Применяется во всех отраслях пищевой промышленности, как добавка, при водоподготовке на очистных сооружениях или сточные воды | Дозирование в конц. 0,5-5 мг/дм3 в зависимости от мутности исходной водной системы |
| Тексолан АФ | Пеногаситель | Применяется для уменьшения пенообразования в водных контурах (открытого и закрытого типа), градирен, очистных сооружениях и сточных водах | Рекомендуемая концентрация 0,1-1,0%(в зависимости от ph водной системы) |
| Тексолан АФ Сил | Пеногаситель На кремниеорганике | Применяется для уменьшения пенообразования в водных контурах (открытого и закрытого типа), градирен, очистных сооружениях и сточных водах | Рекомендуемая концентрация 0,005-0,03% (на 1 м3 водной системы) |

* Для нейтрализации водной системы сточных вод или очистных сооружений  перед применением  коагулянта используются щелочные и кислотные препараты, подбор которых и методика применения рассматриваются в каждом конкретном случае.

Все средства выпускаемые прошли отраслевую сертификацию и одобрены органами Здравоохранения. Они представляют собой водорастворимые, не токсичные, взрыво-и пожаро-безопасные вещества, которые разбавляются водой от 10 до 1000 раз в зависимости от применения. Препараты легко подвергаются биодеградации микроорганизмами почвы.

При необходимости специалисты компании могут произвести подбор или доработку оптимального состава препарата в зависимости от применяемой технологии и решения конкретных задач.